Bentley Continental Flying Spur

El nuevo Continental Flying Spur de Bentley hace su debut internacional en el Salón del Automóvil de Ginebra el próximo 1 de marzo e iniciará su lanzamiento mundial a partir del mes de abril de 2005. Compartiendo alma y corazón con su exitoso compañero de línea, el Continental GT, el Continental Flying Spur es un Gran Turismo de cuatro puertas nacido de un cupé.

El nuevo Continental Flying Spur es el cuatro-puertas más rápido en la historia de la compañía y el más rápido del mundo, con una velocidad máxima de más de 195 mph (312 km/h). En él se aúna la emoción, potencia, finura y artesanía del Continental GT con un lujo y un espacio realzados para proporcionar una combinación suprema de rendimiento, estilo y confort.

El lanzamiento del Continental Flying Spur es otro paso adelante en la revitalización de Bentley, que comenzó en 1998 con la significativa inversión en Crewe de la sede de diseño, ingeniería y área de fabricación de la compañía.

El Continental Flying Spur se creó en la modernísima fábrica de Crewe, donde un equipo de 550 ingenieros han trabajado codo con codo con los célebres diseñadores, artesanos y artesanas de Bentley. El acceso a las instalaciones de pruebas de ingeniería de la compañía madre, Volkswagen, también ha sido de máxima importancia en el desarrollo del coche y el Continental Flying Spur se ha beneficiado del uso de los avanzados túneles de viento, terrenos de pruebas e instalaciones de prototipos del grupo.

“El Continental Flying Spur es un brillante ejemplo de cómo emparejar tecnología de primer orden a nivel mundial con artesanía de renombre” dice el presidente de Bentley, Dr. Franz-Josef Paefgen. “Es un coche de un alto rendimiento, aunque ello no se ha conseguido a expensas del confort, y como tal, representa una propuesta única: un Gran Turismo de cuatro puertas suntuoso y espacioso con el alma y corazón de un cupé de alto rendimiento”.

VISION GENERAL

-	Un Gran Turismo de cuatro puertas totalmente nuevo, nacido del Continental GT cupé, que combina la artesanía y el diseño sin igual de Bentley con la tecnología más moderna.

-	Inspirado en el R-Type Continental de Bentley del año 1952 y en el Continental Flying Spur de cuatro puertas, del cual recibe su nombre.

-	Un rendimiento excitante de “súper coche” gracias a una velocidad máxima de 195 mph (312 km/h) y una aceleración de 0 a 62 mph (100 km/h) en 5,2 segundos (de 0-60 mph en 4,9 segundos).

-	Potenciado por un motor biturbo de 12 cilindros y de 6 litros que ha sido desarrollado y construido en la fábrica de Bentley en Crewe. Ha sido puesto a punto para proporcionar no sólo una masiva potencia de 552 bhp sino también un “terremoto de par motor” a bajas revoluciones, sello legendario de Bentley.

-	Un sistema de alta tecnología de tracción a las cuatro ruedas, que logra una estabilidad y una adherencia excepcionales bajo cualquier condición. Está propulsado por una avanzada caja de cambios de seis velocidades con mandos secuenciales.

-	El Continental Flying Spur comparte el mismo sistema de frenado introducido en el Continental GT cupé. Los discos ventilados de los frenos delanteros de 405 mm son los de mayor diámetro entre todos los coches de pasajeros de producción en el mercado actual.

-	Un habitáculo imponente que emplea el diseño y artesanía exquisitos de Bentley para crear un interior espacioso y acogedor. Una mezcla clásica de revestimientos de cuero y madera se combinan para proporcionar un aspecto contemporáneo pero eterno.

-	En el Continental Flying Spur se utilizan más de 11 pieles para hacer un juego entero de tapicería. Tradicionalmente son importados del norte de Europa, donde el entorno relativamente libre de insectos beneficia la calidad del cuero.

-	El amplio espacio para las piernas en el asiento trasero proporciona un confort total para todos los ocupantes, con una distribución de cuatro o cinco asientos, característica opcional en el momento de hacer el encargo.

-	Toda la tecnología y el paquete de características que se esperan en el Continental Flying Spur vienen de serie, lo que significa que el comprador solo tiene que elegir opciones para personalizar su coche, no completarlo.

-	Diseñado y desarrollado en paralelo con el Continental GT cupé en los estudios de diseño e instalaciones de ingeniería de Bentley en Crewe, para garantizar la máxima sinergia en su aspecto físico y en su programa continuado de ingeniería y desarrollo.

-	El nuevo Continental Flying Spur de Bentley hará su aparición mundial a partir de abril de 2005 (según la región).

Concepto de diseño

Si se pudiera resumir la misión del concepto del Continental Flying Spur en una sola frase sería “no transigir”. Esa ambición clara pero exigente buscaba ofrecer en el Continental Flying Spur los niveles máximos de elegancia y confort, mientras seguía mostrando un rendimiento y una dinámica de conducción que normalmente sólo se encuentra en coches deportivos.

En pocas palabras, se buscaba un Gran Turismo deportivo con un amplio espacio para las piernas de los ocupantes del asiento trasero, con un interior imponente y materiales impresionantes en el habitáculo; un coche capaz de recorrer largas distancias con comodidad mientras proporciona un inmenso placer en la conducción; en otras palabras, un Bentley consumado.

El director de diseño, Dirk van Braeckel, creó el aspecto audaz y contemporáneo del coche exactamente al mismo tiempo que hizo el de su coche hermano, el Continental GT, asegurando así una consistencia de imagen y apariencia entre el cupé y la versión de cuatro puertas igual de imponente.

“Al diseñar los dos coches juntos, podemos asegurar que el Continental Flying Spur está indiscutiblemente emparentado con el Continental GT,” dice van Braeckel. “Comparten en la misma medida presencia y autoridad. Eso significa que el Continental Flying Spur tiene un voladizo delantero apreciablemente corto como el GT, mientras que el capó y la parrilla del radiador son anchos y dominantes. Es, sin lugar a dudas, un Bentley”.

Mientras el Continental GT cupé se inspiró en el icónico R-Type Continental de Bentley de 1952, las raíces del nuevo cuatro-puertas se pueden observar en el igualmente deseable y admirado Continental Flying Spur de cuatro puertas del año 1957, el coche por el que el modelo nuevo recibe su nombre.

En cada superficie del nuevo Continental Flying Spur, destacan las líneas limpias y contemporáneas, un efecto que se propuso como objetivo principal Dirk van Braeckel y su equipo de diseño, quienes pusieron todo su empeño para asegurar que el coche fuera evocador, eterno y nada ostentoso. Este concepto de diseño es clave para la dirección futura de todos los Bentley, una dirección en la que el pasado servirá de inspiración pero sin dominar el producto final. El propósito del aspecto del Continental Flying Spur es ofrecer a los propietarios tanto individualidad como mesura.

“Una de las virtudes de la marca Bentley siempre ha sido la mesura,” dice van Braeckel. “Incluso en los primeros tiempos, mucha gente prefería los Bentley a otros coches más ostentosos”.

Algunas claves de diseño se han desarrollado siguiendo la base de los Bentley anteriores y se interpretan de una forma acorde con un Gran Turismo de cuatro puertas moderno. Un aspecto básico del Continental Flying Spur es el pilar redondeado en forma de C situado detrás de las puertas traseras; una característica que se encuentra en muchos de los primeros Bentley. Esta curva tipo “palo de hockey” añade tensión y deportividad al perfil del coche.

La longitud adicional del Continental Flying Spur en comparación con el cupé acentúa la línea del coche, creando la impresión de una carrocería profunda y sólida que ofrece aislamiento e intimidad a sus ocupantes. Este perfil alargado también beneficia las propiedades aerodinámicas del coche, aspecto crítico cuando se puede alcanzar una velocidad máxima de más de 195 mph (312 Km/h). La carrocería del nuevo Continental Flying Spur también es inmensamente rígida (una frecuencia de resonancia de 46 Hz), aportando resistencia y durabilidad.

“Hemos prestado mucha atención al flujo de aire por encima del coche”, dice el jefe de diseño exterior de Bentley, Raul Pires. “El parachoques trasero está modelado específicamente para canalizar el aire limpiamente del difusor de los bajos de la carrocería y el pequeño alerón aerodinámico en el borde de la puerta del maletero proporciona aplomo y estabilidad a velocidades altas. El cuatro puertas tiene un coeficiente de penetración aerodinámica mejor incluso que el Continental GT – 0.31 Cd en comparación con el 0.32 Cd del cupé.”

Tecnología del proceso de diseño

Como el Continental GT cupé, el Continental Flying Spur se diseñó en primer lugar en el mundo virtual del ordenador. Con todos sus componentes existiendo en el mundo virtual antes de que su hubiera creado ninguno físicamente, fue posible ver como cada pieza interactuaba con todas las demás, haciendo resaltar problemas y conflictos que de otra manera posiblemente no se habrían detectado. Este proceso recortó el tiempo de desarrollo y permitió a los ingenieros de Bentley diseñar en calidad y consistencia a nivel de componentes.

Bentley también empleó técnicas avanzadas de modelado en las primeras etapas de preproducción, para asegurar que tanto el exterior como el interior del coche fueran diseñados con niveles de precisión asombrosos. Utilizando una técnica llamada Modelado con Control de Datos y gracias a una máquina de alta precisión se construyeron modelos a escala real del interior y exterior del coche, para los cuales fueron usados materiales amalgamados que se fresaron con un margen de error de menos de 0.1 mm. El resultado fue un facsímil perfecto del nuevo coche que se pudo utilizar para construir herramientas de altísima precisión para la etapa de producción.

Diseño del interior

Las proporciones interiores del Continental Flying Spur ofrecen un espacio lujoso para las piernas de todos los ocupantes y un lienzo impresionante en que ponerse a trabajar el equipo de diseño del interior de Bentley. Por todo el interior, los revestimientos de cuero o madera se combinan en todas las superficies para proporcionar un entorno acogedor y contemporáneo tanto para el conductor como para sus pasajeros.

La inspiración para crear los elementos claves del interior del Continental Flying Spur vino de los Bentley anteriores. Una moldura de madera gruesa y generosa recorre el largo del habitáculo, produciendo una sensación de protección mimosa y de opulencia. Las molduras gruesas son una parte importante de la tradición de Bentley desde los tiempos de los Bentley de 8 litros de los años ‘30. “La forma de empleo de la madera es de tal calidad que se convierte en un factor de distinción para cualquier Bentley”, dice Henrik Nordin, Diseñador de Interiores. “Hemos logrado introducirla en el Continental Flying Spur sin que dé una sensación de anticuado o retro. Al revés, el resultado es elegante, suntuoso y sutilmente deportivo, lo cual es exactamente el tipo de mensaje que debe transmitir este coche”.

Artesanía

Naturalmente, los revestimientos de madera y cuero siguen siendo una parte integral de los muebles de Bentley, pero han sido confeccionados para encajar con el Continental Flying Spur, demostrando que estos materiales tan tradicionales aún pueden transmitir una sensación contemporánea. Aunque la artesanía continúa siendo tan importante como siempre, estas habilidades duraderas han sido complementadas con algo de tecnología del siglo XXI, que permite, por ejemplo, curvar dramáticamente un revestimiento de una manera que simplemente no habría sido posible en el pasado. Y mientras la piel se sigue aplicando al coche con el tierno cuidado de siempre, se corta empleando un proceso digitalizado que asegura niveles mínimas de desperdicio y niveles óptimos de calidad.

Por todo el coche hay toques de diseño pequeños pero ingeniosos que destacan la diferencia entre un Bentley y un turismo de lujo convencional. Por ejemplo, los reposacabezas se hicieron lo más pequeños posibles para permitir a los pasajeros de atrás una vista despejada del panorama. Hasta las zonas de detrás de los tiradores interiores de las puertas y los asideros están protegidos por una placa de metal de gran estilo que impide que los anillos de los dedos dañen el precioso revestimiento de piel.

Características claves de la artesanía

-	El revestimiento de primera calidad de nogal sin blanquear se aplica al salpicadero, las consolas delantera y trasera y las molduras. Hay otros cuatro revestimientos para elegir como opción extra.

-	La piel de primera calidad cubre los asientos, los paneles de las puertas, las molduras, la estantería trasera para paquetes, el techo interior (y los paneles laterales exteriores de la consola trasera en los modelos de cuatro asientos).

-	Volante multifuncional forrado en piel y palanca de cambios con embellecedor cromado.

-	Se cortan los revestimientos con la última tecnología láser. Después se lacan a mano antes de ser trabajados a máquina y pulidos.

-	El revestimiento acabado se aplica a nuevos sustratos de aluminio que son más estable térmicamente que antes, mejorando la durabilidad y flexibilidad.

-	Como en todos los Bentley, el revestimiento se confecciona usando un efecto de libro y espejo para crear una perfecta simetría, con un lado reflejando exactamente el otro.

-	Bentley es único entre los fabricantes de automóviles en utilizar revestimientos naturales, sin teñir y sin blanquear.

-	Se utilizan más de 11 pieles para hacer un juego entero de tapicería.

-	Las mejores pieles de cuero se importan del norte de Europa porque los climas fríos no les gustan a los insectos, que pueden perjudicar la calidad del cuero acabado.

-	Lleva aproximadamente 5 horas forrar un volante.

-	El volante se cose a mano con una puntada doble, empleando dos agujas simultáneamente.

-	Los adornos metálicos clásicos de Bentley decoran el Continental Flying Spur. Símbolos icónicos como el emblema de la ‘B alada’ y la parrilla matricial adornan el exterior, mientras las toberas de ventilación tipo “ojo de buey” con sus mandos de control están acompañadas de una palanca de cambio única, cromada y estriada, que se inspiró en una mezcla entre joyas contemporáneas y palancas de los Bentley clásicos.

Características interiores y tecnología

A los propietarios del Continental Flying Spur no les faltará nada, ya sea al volante o disfrutando del paseo como pasajero. El coche está equipado con la última tecnología aplicada al habitáculo: puertas con cierre eléctrico y asientos delanteros eléctricos con 16 posiciones (que también se enfrían y se calientan por aire), nuevo sistema de control lumbar electromecánico, climatizador de cuatro zonas, iluminación ambiental LED y sistema avanzado de info-entretenimiento.

Sea con la distribución de cuatro asientos con una consola central eléctrica entre los dos asientos traseros, o un habitáculo de cinco asientos con un asiento trasero que recorre todo el ancho del vehículo, los pasajeros experimentarán un entorno que simplemente no se encuentra en ningún otro coche. La opción de cuatro plazas acuna a los ocupantes de atrás en grandes asientos esculpidos con ajuste eléctrico para un óptimo confort. Estos asientos están separados por una consola central que está revestida de cuero y madera de primera calidad y contiene los sistemas de control del asiento y la climatización, así como un cenicero de diseño precioso al lado de un compartimiento para vasos y un receptáculo para guardar objetos. Los pasajeros de atrás también pueden manejar el asiento del pasajero de delante, lo cual les asegura máximo espacio para sus piernas y confort en el caso de que este asiento esté desocupado.

Características claves del interior:

-	La configuración es de cinco asientos, con un asiento trasero que recorre todo el ancho del vehículo de serie.

-	Configuración de cuatro asientos opcional, con dos asientos traseros individuales y consola central con receptáculo para guardar objetos, funciones de control de la climatización trasera y los mandos de los asientos.

-	Área multifuncional innovadora para guardar objetos en la consola central del modelo de cuatro asientos, con un cenicero extraíble de diseño único.

-	Asientos delanteros eléctricos con 16 posiciones y control de climatización, memoria para tres posiciones (asientos, columna de dirección y espejos exteriores) y control lumbar eléctrico con masaje incorporado.

-	En el modelo de cinco plazas, los asientos traseros de los extremos incorporan control de climatización y ajuste lumbar electromecánico.

-	Apoyabrazos central trasero con trampilla tipo esquí con cierre.

-	Sistema de control de climatización electrónico en cada zona.

-	El sistema integral de info-entretenimiento incluye:

  - Sistema de navegación por satélite con guía de ruta / teledirección

  - Sintonizador de televisión opcional (excepto en el mercado de EE.UU.)

  - Sistema de audio de primera calidad con 12 canales

  - Control de climatización

  - Control computerizado de la suspensión (posiciones de amortiguado y altura de paseo).

-	Cargador automático de 6 CD´s en la guantera.

-	Sistema con adaptador para teléfono Nokia (excepto el mercado japonés).

-	Auricular privado manos-libres con tecnología Bluetooth en apoyabrazos central como opción sin cargo adicional (excepto en el mercado japonés).

-	Sistema de encendido sin llave: Keyless entry & ignition (mercado de EE.UU: Keyless entry)

-	Botón de encendido instalado en la consola.

-	Freno de estacionamiento electrónico con asistencia de arranque (excepto en el mercado de EE.UU.).

-	Mandos de la palanca de cambios montados en la columna de la dirección.

-	Pedales y reposapiés del conductor recubiertos de acero inoxidable.

-	Techo corredizo eléctrico opcional con posibilidad de inclinación (no-cost option en el mercado de EE.UU.).

-	Sistemas integrales antirrobo y de inmovilización.

Características exteriores y tecnología

El Continental Flying Spur combina las mejores tradiciones y la artesanía de Bentley con una tecnología automovilística altamente avanzada.  Sin embargo, aunque se han introducido soluciones modernas en el coche, nunca ha sido en detrimento del placer de conducir o el confort del pasajero. En Bentley, no creemos en sobrecargar nuestros coches, o a nuestros clientes con tecnología que no necesitan o que quizás nunca vayan a usar. En el Continental Flying Spur, cada paquete de características o sistema de seguridad ha de demostrar su propia utilidad antes de que sea añadido. El resultado es un coche que contiene una gran cantidad de características prácticas y atractivas que complementan el carácter único del Continental Flying Spur en lugar de eclipsarlo. Además, la lista completa de características es casi enteramente de serie. Eso significa que el cliente no tendrá que enfrascarse en una agotadora lista de opciones con coste adicional. Tanto si opta por la versión de cuatro asientos como la de cinco, la gama tecnológica y el paquete de características del Continental Flying Spur estará a disposición de todos.

Características claves del exterior

-	Dobles faros delanteros bi-Xenon con surtidores de lavado integrados.

-	Faros traseros LED únicos sin bombilla.

-	El alerón trasero situado en la puerta del maletero funciona en conjunto con el difusor de los bajos de la carrocería para proporcionar mayor estabilidad a velocidades altas, lo que contribuye a un bajo coeficiente de penetración aerodinámica de 0.31 Cd.

-	Ruedas de aleación deportivas de una sola pieza de 19 pulgadas de serie.

-	Tubos de escape gemelos ovalados de acero inoxidable, tradicionales de Bentley.

-	Una selección de 16 colores de pintura exterior.

-	Todas las ventanas con acristalado laminado de infrarrojos (dependiendo del mercado).

-	Sistema de limpiaparabrisas con sensores de lluvia.

-	Cierre eléctrico en todas las puertas.

Chasis e ingeniería

Bentley ocupa una posición única en el mercado. Mientras otros fabricantes ofrecen o bien turismos deportivos puros y duros o limusinas orientadas hacía los pasajeros del asiento trasero, Bentley tiene un pie a cada lado de los dos extremos, construyendo obras maestras del Gran Turismo que ofrecen refinamiento y rendimiento en cantidades iguales. No es diferente el Continental Flying Spur; El Dr. Ulrich Eichhorn, Miembro del Consejo, Ingeniería, explica:

“Todos los Bentley han de ser capaces de mimar y rendir cuando así se les requiere. En el Continental Flying Spur, se puede estar disfrutando del máximo confort y lujo con una excelente calidad de paseo. Entonces, sólo tienes que pisar el acelerador y el coche se transforma. Ese es el carácter del Continental GT cupé, y uno de nuestros retos de ingeniería era mantener aquí los rasgos de familia que la gente tanto admira”.

Para asegurar que la gama entera Continental de Bentley compartiera esas cualidades, fue esencial que ambos modelos tuvieran los componentes básicos idóneos. La base de los coches es un chasis de acero excepcionalmente rígido, y al extender la batalla del Continental Flying Spur en 300 mm (12 pulgadas), el equipo de diseño aseguró que el coche tendría un amplio espacio para las piernas en el asiento trasero, un objetivo clave.

La carrocería del nuevo Continental Flying Spur es inmensamente rígida (frecuencia de resonancia de 46 Hz) y eso proporciona una plataforma extremadamente estable para los componentes de la suspensión y la dirección, lo que se ve reflejado en un rendimiento óptimo sobre el asfalto.

El incremento de la batalla aumenta el refinamiento y calidad de paseo de cualquier coche, pero eso no impidió que los ingenieros llevaran a cabo un reajuste completo del chasis. El Continental Flying Spur comparte el mismo sistema básico de suspensión de su cupé equivalente: una disposición de cuatro anclajes en la parte delantera y un eje trasero trapezoidal de anclajes múltiples con muelles neumáticos controlados por ordenador y amortiguadores totalmente variables controlados electrónicamente en lugar de los espirales convencionales. Sin embargo, para optimizar el refinamiento y la calidad de paseo en el modelo más largo de cuatro puertas, se han introducido cambios significativos:

-	Los amortiguadores electrónicos rediseñados aseguran una mezcla apropiada de deportividad y refinamiento.

-	También se introdujeron nuevos cojinetes de suspensión y software reconfigurado para complementar los amortiguadores rediseñados.

-	Un nuevo subchasis de aluminio proporciona una plataforma ligera, rígida y fuerte para la suspensión trasera Multi-Link.

-	Nuevos montantes de aluminio en la parte delantera reducen esa porción del peso del coche no soportado por los muelles y así mejoran la sensación general de la dirección y el confort de rodaje.

Uno de los inmensos beneficios de la suspensión controlada por ordenador, es la capacidad de mantener una altura de paseo constante, independientemente del peso que lleva el coche, como explica Keith Sharp, Director de Chasis, Suspensión y Dinámica de Vehículo:

“Si ajustamos la suspensión para controlar la altura del coche podemos asegurar constantemente el nivel óptimo de paseo. La otra gran ventaja es que podemos usar la suspensión neumática para cambiar la actitud del coche a velocidades más altas para mejorar la estabilidad. Hemos programado la suspensión del Continental Flying Spur para bajar el frontal en 10 mm y la parte trasera en 25 mm a velocidades mayores de 155 mph (250 km/h). Esto reduce el levantamiento de la parte trasera a altas velocidades y hace que el coche parezca muy estable, en lugar de nervioso, según aumente la velocidad”.

Gracias a un sistema permanente de tracción a las cuatro ruedas, el Continental Flying Spur está dotado de una tracción y porte asombroso en cualquiera que sean las condiciones meteorológicas. Bajo las características de serie, la propulsión se transmite igualmente entre los ejes delantero y trasero por medio de un diferencial central Torsen de alta sensibilidad. Sin embargo, si el diferencial detecta una desviación en la demanda del par motor entre los dos ejes, automáticamente envía más potencia a las ruedas indicando mayor adherencia.

Al igual que su sistema avanzado de tracción a las cuatro ruedas, el Continental Flying Spur incorpora control de tracción y un Programa Electrónica de Estabilidad (ESP), pudiendo ambos ser desactivados al capricho del conductor. Estas ayudas al conductor operan de manera discreta, ofreciendo seguridad y dominio sobre el potencial dinámico del coche, pero sin oportunar, asegurando así que la experiencia única de conducir un Bentley permanezca sin perturbar.

Las tecnologías avanzadas empleadas en la suspensión del Continental Flying Spur se probaron rigurosamente en terrenos de pruebas, circuitos de pruebas y carreteras por todo el mundo. El resultado es un coche cuya calidad y capacidad, sean las que sean las condiciones meteorológicas y el tipo de superficie, son simplemente asombrosas. A lo largo de su desarrollo, el coche se sometió a un programa de conducción que lo vio recorrer casi un millón de millas.

“Cuando llegamos a la conducción y desarrollo del prototipo, utilizamos las mejores instalaciones por todo el mundo”, dice el Dr. Ulrich Eichhorn, Miembro del Consejo, Ingeniería. “El coche se probó a conciencia por lugares reconocidos internacionalmente como Nürburgring, Nardo y el puerto de montaña de Grossglockner. También adoptamos unos nuevos procesos de desarrollo que casaron prácticas de pruebas de fiabilidad con especificaciones de Bentley. El resultado es un coche que ha sido desarrollado acorde con los niveles más altos de excelencia”.

La evidencia de este proceso de pruebas exhaustivo se ve en la dirección reformada del Continental Flying Spur. Para asegurar que el coche se maneje del modo propio de una berlina de lujo a la vez que un Gran Turismo de alto rendimiento, se creó una nueva cremallera de dirección. Para mejorar la sensación en la conducción, se redujo la fricción en la columna de dirección, la cremallera y las rotulas de la suspensión. La respuesta del sistema también se adaptó para adecuarla a un Gran Turismo de cuatro puertas, con el peso alrededor del centro algo menor para una conducción a altas velocidades más relajada y un incremento en carga más lineal al comenzar a tomar una curva. La nueva cremallera también significa que el Continental Flying Spur tiene un radio de giro de bordillo a bordillo altamente competitivo de 11,8 metros; una cifra impresionante para un coche con un espacio interior tan generoso.

La elección de las ruedas y los neumáticos es una parte vital del manejo y características dinámicas del Continental Flying Spur. El coche está equipado de serie con ruedas de una sola pieza de aleación de 19 pulgadas y montará neumáticos en medidas 275/40 R19 producidos por encargo por Pirelli y Michelin.

Una última ayuda visual para favorecer la creación de esa inconfundible presencia deportiva es la rueda deportiva opcional de dos piezas de aleación de 20 pulgadas. Esta llanta de siete radios tiene una combinación cromada y acabado en seda y alberga el tapacubos característico de ‘Bentley Motors’. La nueva rueda deportiva de dos piezas también lleva un neumático absolutamente nuevo creado exclusivamente para la llanta más grande y ha sido recientemente introducido como parte de las opciones de personalización de Mulliner para el Continental GT. Diseñado para Bentley por Yokohama, el neumático Advan Sport 275/35 R20 proporciona beneficios significativos para los conductores que buscan un manejo aún más deportivo y una sensación y respuesta a la dirección más realzadas.

La culminación de un programa intensivo de desarrollo realizado por los ingenieros de Bentley y de Yokohama, ha dado como resultado un nuevo neumático con un perfil más bajo que proporciona una sensación y precisión más definidas al girar. El Advan Sport de Yokohama logra alcanzar un mayor rendimiento sin una reducción perceptible en calidad global de paseo. Esto significa que los conductores seguirán disfrutando del lujo sin igual del Continental Flying Spur y se beneficiarán de sus características deportivas aumentadas.

La frenada está proporcionada por unos enormes frenos de disco ventilados;  los más grandes de todos los coches de pasajeros de producción en el mercado actual. Los discos delanteros miden 405 mm de diámetro y 36 mm de ancho, y los discos traseros 335 mm de diámetro y 22 mm de ancho. Son accionados por un calibrador de aluminio de una cara grabado con logotipos de Bentley en aluminio fundido.

El sistema de frenado tiene un sistema antibloqueo de Bosch con Brake Assist y distribución electrónica de la presión. El Continental Flying Spur también tiene un freno electrónico único de estacionamiento (después de que el conductor ha accionado el freno, lo vuelve a aplicar automáticamente al minuto y cinco minutos más tarde). Esto evita que patine accidentalmente si los frenos se enfrían después de accionarse. El sistema de frenos de estacionamiento se puede utilizar también como freno de emergencia. En este caso, se aplica el frenado a las cuatro ruedas y los sistemas electrónicos de seguridad del coche siguen estando totalmente funcionales, permitiendo que el conductor lleve la dirección normalmente.

El Continental Flying Spur también ofrece una seguridad de ocupantes mejorada con el uso de un sistema de monitorización de la presión de los neumáticos que mide constantemente la presión en las cuatro ruedas y avisa al conductor inmediatamente si se produce una reducción significativa de la presión.

Transmisión

El corazón del Continental Flying Spur es un magnífico motor biturbo de 12 cilindros y de 6 litros que propulsará al coche a 60 mph en 4,9 segundos (100 km/h en 5,2 segundos) para llegar a una velocidad máxima de más de 195 mph (312 km/h). Esta asombrosa pieza de ingeniería se creó tanto para el cupé como para la versión del Continental de cuatro puertas y proporciona una magnífica potencia (553 bhp/411 kW) al igual que esa legendaria ola de par motor (479 lb ft/650 Nm) desde bajas revoluciones que es sello de todos los Bentley.

“Cuando se tomó la decisión de producir la familia Continental, sabíamos que necesitaríamos un motor que fuera increíblemente compacto y bien presentado para incorporar sus requerimientos a un tren motriz complejo”, revela el Dr. Ulrich Eichhorn, Miembro del Consejo, Ingeniería. “Desde el principio, el concepto W12 se creó pensando en todos los productos más destacados del grupo. Por eso tuvimos una aportación significativa en la arquitectura básica del motor. Esta base se desarrolló extensivamente por Bentley para cumplir con nuestros exigentes requerimientos;  un alto par motor a bajas revoluciones y aceleración sin esfuerzo”.

Brian Gush, Director de Chasis, Transmisiones y del Departamento de Competición, explica el proceso único de desarrollo:

“El bloque del motor está hecho de una aleación de aluminio hipereutéctico con concentrados de silicona que reducen la fricción entre pistones y cilindros. Asimismo se desarrollaron pistones de aluminio especiales para hacer frente al incremento de fuerzas creadas por los turbocompresores, que también se crearon exclusivamente para este motor de Bentley”.

El bloque de 12 cilindros tiene un cabezal de 48 válvulas con cuatro árboles de levas que funcionan usando una sincronización continua variable de las válvulas. La potencia se transmite a través de un cigüeñal de siete rodamientos a la transmisión automática de seis velocidades del coche. Para asegurar que esta gran central eléctrica cumpliera con las regulaciones rigurosas de emisiones Euro IV y US LEV, se diseñaron los turbocompresores con una válvula bypass única que automáticamente envía gases de la combustión para calentar los catalizadores cuando el coche se arranca en frío. El resto del tiempo, esta válvula funciona como la compuerta de vaciado de los turbocompresores.

Los turbocompresores Borg-Warner también son la solución ideal para producir la curva de par motor lineal, una característica clave de todos los motores de Bentley, asegurando que el conductor cuente con rendimiento disponible al instante sin indicios de una bajada de rendimiento o tener que ir reduciendo la marcha. Esa poderosa curva de par motor es constante, sin caída de su rendimiento máximo de 479 lb ft (650 Nm) a sólo 1600 rpm.

Conjugar todos estos sistemas era un reto extraordinario en sí. Mantener el motor asombrosamente compacto – mide sólo 653 mm de largo – fue un objetivo crítico y con cantidades de par motor tan inmensas, era igual de imperativo tener una tracción impresionante bajo todo tipo de condiciones. Lo que se necesitaba era un sistema de tracción a las cuatro ruedas que pudiera hacer frente a la capacidad de rendimiento del Continental Flying Spur y, por lo tanto, un motor lo más reducido de tamaño posible para dejar sitio para los componentes adicionales.

“La configuración interna del motor es asombrosa,” dice Francis Ellison, Líder de Módulo y Tren Motriz. “Y eso ayudó cuando hubo que diseñar todos los demás elementos del ensamblaje del tren de tracción del coche. Dados los requerimientos de rendimiento, queríamos que el centro de gravedad fuera lo más bajo posible y eso significaba que no podíamos tener el diferencial delantero debajo del motor. Así que lo pusimos entre el motor y la caja de cambios. Eso se puede hacer sólo si tienes un motor muy compacto para empezar; de otra manera, tendrías un coche con un frontal muy largo”.

Con la colocación perfecta de las piezas principales del tren de tracción, el Continental Flying Spur tiene una distribución del peso entre los ejes delantero y trasero de 56:44. Al contrario de los coches con tracción trasera con grandes cantidades de potencia, que tienen que tener más peso sobre las ruedas traseras para mejorar la tracción, el sistema de tracción a las cuatro ruedas de Bentley significa que el equilibrio del peso puede ir cargado delante, mejorando así tanto la agilidad como el manejo del coche.

“Como la distribución del peso es casi ideal, el Continental Flying Spur tiene una adherencia inicial y giro excelente cuando empiezas a tomar una curva” dice el Dr. Ulrich Eichhorn. “También tienes una estabilidad muy buena a altas velocidades, y es mucho más fácil reajustar un chasis inherentemente estable como el nuestro para que sea ágil que hacer estable un chasis nervioso.”

No sólo se trabajó en las capacidades de rendimiento del motor sino que también en sus propiedades acústicas. El Continental Flying Spur tiene un sistema de escape, la ingeniería del cual ha sido modificada, que proporciona mayor refinamiento para un coche que tiene un papel más amplio que el cupé.

“Hemos añadido un tubo transversal en el centro del sistema de escape y también hemos optimizado el sistema de válvulas de escape para conseguir el patrón acústico correcto” explica Cameron Paterson, Jefe de Ingeniería del Continental Flying Spur. “El sonido de escape en el Continental GT cupé era deliberadamente notable; al fin y al cabo, es un coche deportivo. Para el Continental Flying Spur, queríamos asegurar mayor refinamiento cuando estás conduciendo de manera relajada, pero aún crear ese sonido inconfundible del Bentley cuando estás pisando más fuerte. Con este sistema de escape podemos conseguirlo cerrando un tubo de escape a distintos niveles de carga del motor”.

La potencia prodigiosa del Continental Flying Spur se canaliza por una transmisión automática con seis velocidades construida para Bentley por ZF. Esta es la misma caja de cambios que se emplea en el cupé, pero ha sido recalibrada. El motivo por el que se ha rehecho es para darle un estilo de conducción más relajado pero retener el pleno rendimiento del coche cuando se le pide. La mayoría de las veces, la transmisión dependerá del enorme par motor producido por el motor para hacer más de la propulsión, evitando así reducciones de la marcha innecesarias y permitiendo al conductor disfrutar de la tremenda fuerza de tiro del motor así como una experiencia de conducción más suave.

No obstante, el conductor siempre estará a sólo un toque de acelerador de una respuesta instantánea y al pleno potencial del coche. La capacidad de la caja de cambios de bloquear su convertidor de par motor en condiciones normales de conducción reproduce la inmediatez de una transmisión manual pero sin sacrificar nada de la suavidad de una caja de cambios automática.

La transmisión de seis velocidades se puede dejar en un modo totalmente automático o cambiarse a una función tiptrónica que permite usarla como una manual sin embrague en la que los cambios de marcha ocurren sólo a demanda del conductor, a través o de la palanca de cambios o de mandos montados detrás del volante. La transmisión naturalmente monitoriza constantemente las velocidades del motor y las condiciones seleccionadas para asegurar que no sea posible pasarse de revoluciones o calar el coche al bajar demasiado de velocidad en una marcha alta.

Estos puntos sutiles pero esenciales resumen el carácter de este extraordinario coche. De un concepto básico sólido se ideó un Gran Turismo de cuatro puertas que cumple a todos los niveles. “Nuestro trabajo era asegurar que el coche fuera excepcionalmente deportivo y estable, a la vez de refinado y lujoso,” dice Dr. Ulrich Eichhorn. “Siempre digo a mis equipos que es el concepto el que define el potencial pero es la ejecución detallada la que determina el resultado”.

Seguridad

El aumento de la batalla con respecto al cupé Continental GT supone que el Continental Flying Spur reaccionará de forma distinta ante las fuerzas físicas creadas en caso de accidente. El cambio en lo que se conoce como su ‘pulso de choque’ ofrece al Flying Spur una estructura de colisión remodelada entre el motor y el parachoques delantero. Para asegurar la mayor protección posible en caso de un choque frontal se sometió al coche a una serie de choques simulados avanzados empleando una “supercomputadora”, así como pruebas del mundo real más estándar.

La aplicación del Análisis de Choque Dinámico (ACD) Avanzado de Bentley supone que gran parte del ensayo y error tradicionalmente asociado a proporcionar a un coche una buena resistencia a un impacto, ha sido evitado. En efecto, los procedimientos están tan altamente desarrollados que los ingenieros de Bentley pueden someter al Continental Flying Spur a una prueba de choque del mundo real con la certeza de que el resultado no variará de una manera importante con respecto a los pronosticados en el mundo virtual.

Sin embargo, debe entenderse que el ACD, como todo trabajo de diseño virtual, nunca sustituirá los procedimientos de prueba del mundo real, ni fue diseñado con ese propósito. Su papel está destinado simplemente a asegurar que cuando se realicen estas pruebas, el producto esté lo más preparado posible para afrontar cada nuevo reto.

Para proteger a sus ocupantes, el Continental Flying Spur está dotado de una suite completa de equipamiento de seguridad. Cuenta con dos airbag delanteros, cuatro torácicos laterales para los asientos delantero y trasero y sistemas de cortina que se extienden a lo largo del coche hasta el final del habitáculo. Pretensores de los cinturones de seguridad se emplean en todos los asientos y un sistema de sensores en los asientos traseros se encargan de subir los reposacabezas automáticamente para asegurar la mejor protección de los ocupantes ante posibles traumatismos cervicales.

No sólo la gama de sistemas de seguridad se ocupa de proteger a los ocupantes del coche, sino que el Continental Flying Spur cuenta además con otras capacidades que se ocupan de asegurar un óptimo rendimiento que evitará de entrada muchos accidentes. El sistema de tracción a las cuatro ruedas ofrece ventajas de seguridad importantes no sólo en condiciones de carretera o de tiempo adversas, mientras que los últimos sistemas de tracción, estabilidad y control de frenado ofrecen también la oportunidad de evitar peligros potenciales. Paralelamente el potente motor de 6,0 litros ofrece una aceleración excepcionalmente rápida, lo que redunda en una reducción en el tiempo de invasión del carril contrario durante los adelantamientos. Para este fin, el Continental Flying Spur está mejor preparado que ningún otro cuatro puertas del mundo.

Comercialización

El Continental Flying Spur complementa perfectamente la gama existente de modelos de Bentley. El Continental GT sigue satisfaciendo el deseo de nuestros clientes de un cupé dinámico que ofrece la misma esencia de Bentley: proezas deportivas y el rendimiento de un Gran Turismo. De manera similar, la gama de Arnage representa una proposición única: la compra emocional de una limusina construida a mano por encargo y completamente individualizada. El Continental Flying Spur atraerá a clientes que buscan un Gran Turismo suntuoso de cuatro puertas que comparte todas las virtudes de su compañero cupé: alto rendimiento, diseño intemporal y magnífica artesanía.

El presidente de Bentley, el Dr. Franz-Josef Paefgen, afirma que es sencilla la distinción entre el nuevo Continental Flying Spur y la gama Arnage de Bentley:

“Con el comienzo de la producción del Continental Flying Spur, el Arnage mantendrá su verdadera posición como la limusina más exclusiva del mundo. Si trabaja en una capital, quizá vea un Continental Flying Spur unas pocas veces al mes, pero sólo va a topar con un Arnage unas pocas veces al año. El Arnage continuará siendo un coche de encargo con exclusividad real”.

“Con el Continental Flying Spur estamos abriendo nuestras puertas a nuevos clientes que valoran esa combinación única de lujo, estilo, emoción y practicidad. En ningún otro lado van a poder disfrutar de un coche que posee todo esto, además de las cualidades y potencia del cupé Continental GT. El Continental Flying Spur promete una nueva experiencia automovilística y estamos deseando dar la bienvenida a nuestra marca a una nueva clase de clientes exigentes.”

El argumento empresarial a favor del nuevo cuatro-puertas es igual de poderoso. Bentley cree que al ofrecer un coche que atraerá a clientes tanto a nivel emocional como racional, llenará un nicho en el mercado que hasta la fecha permanecía vacío. Los Bentley son coches únicos y el Continental Flying Spur tiene una posición única en el mercado, por encima de turismos más comunes y a un nivel inferior de coches verdaderamente hechos por encargo como el Arnage. Adrian Hallmark, miembro del Consejo, Marketing explica:

“Sabemos que hay un gran mercado para un coche como éste. Como el Flying Spur original, el nuevo Bentley también se posiciona intencionadamente como un producto de primera por encima de un mercado abarrotado. Cuando preguntamos a nuestros futuros clientes con respecto a sus necesidades fueron muy claros: rendimiento y lujo; estilo y utilidad;  inspiración y solidez;  emoción y seguridad. El Continental Flying Spur es nuestra respuesta a su actitud ‘sin concesiones’, y nuestro deseo de continuar la historia de Bentley”.

Bentley confía en que, aunque la producción del nuevo Continental Flying Spur naturalmente incrementará sus volúmenes anuales de ventas, se mantendrá la exclusividad de la marca; un factor que ha sido crucial para su aura de misterio desde su comienzo en 1919. En los 85 años transcurridos desde entonces, la marca ha creado un patrimonio y autenticidad basados en la comprensión de las necesidades de sus clientes y las pasión por lo que hace. O bien competiendo en Le Mans, creando coches por encargo para clientes leales o introduciendo nuevos miembros a la familia exclusiva de Bentley, siempre se ha hecho de una manera que hace eco del espíritu de su fundador, W.O. Bentley. Con ese propósito, cada cliente de Bentley seguirá experimentando el trato más personal desde su concesionario local hasta la misma verja de la fábrica en Crewe, donde puede venir para ver construir su coche.

Conclusión

La introducción del Continental Flying Spur señala el siguiente paso en el resurgimiento de la marca automovilística más reverenciada de Gran Bretaña. Continuando con el exitoso lanzamiento de su coche hermano, el cupé Continental GT, este nuevo e imponente coche cambiará las percepciones de la gente con respecto a lo que significa el rendimiento, confort y estilo de un Gran Turismo de cuatro puertas.

Sin embargo, el descubrimiento del Continental Flying Spur no es el final de la historia. Bentley sigue estando comprometido con un programa emocionante de futuros modelos, que reflejará los valores centrales de la compañía, asegurando que la percepción del público no se encuentra diluida debido a una sobreproducción o a la creación de productos en nicho innecesarios.

“La pureza de nuestra marca ahora está claramente enfocada,” dice Adrian Hallmark, miembro del Consejo y Marketing. “Podemos comportarnos como una compañía independiente porque el aspecto económico de nuestro plan empresarial es sólido y no tenemos que comprometer nuestros productos por decisiones financieras a corto plazo. Somos esa cosa rara en el mundo automovilístico británico:  una compañía automovilística que está en expansión, y lo hemos logrado produciendo modelos que atraen a un grupo de clientes exigente en crecimiento”.

“Nuestro propósito es colocar a Bentley de nuevo en la posición que tuvo, como creador de Gran Turismos británicos definitivos, y el Continental Flying Spur es nuestro próximo paso en la consecución de esa ambición”.

# BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TIPO

Carrocería	4 puertas

Material	Monocasco de aluminio

### MOTOR

Tipo	Biturbo 6- litros W12

Diametro por carrera	84/90.2

Cilindrada	5.998 cm3

Compresión	9.0:1

Distribución	DOHC, 4 válvulas por cilindro

Control de emisiones	EU4 y LEV1

Potencia	411 (560) @ 6100 rev/min

Par Motor	650 @ 1600 rev/min

### TRANSMISIÓN

Caja de cambios 	ZF 6-velocidades automático con sistema ‘Tiptronic’

### SUSPENSIÓN

Muelles 	Sistema progresivo de aire

Amortiguadores	Control de tarado continuo regulable en 4 posiciones.

### DIRECCIÓN

Tipo	Cremallera asistida con regulación por sensor de velocidad.

Radio de giro - m	11.8

### FRENOS

Delantero 	Discos de 405 mm ventilados

Trasero	Discos de 335 mm ventilados

Programa electrónico de estabilidad  	De serie

### RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Medida de ruedas	De serie: 9J x 19

Medida neumáticos	275/40 R19 Pirelli y Michelin

### DIMENSIONES Y PESO

Distancia entre ejes - mm	3.065

Ancho de vía delantera - mm	1623

Ancho de vía trasera - mm	1607

Longitud - mm	5307

Anchura  (con espejos) - mm	2118

Altura- mm	1479

Peso – kg	2475

### DIMENSIONES INTERIORES

Espacio delantero piernas - mm	1054

Espacio trasero piernas - mm	 980

Capacidad maletero – L   	 475

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

SRS Airbags	2 airbags de cortina laterales, 4 airbags de torax delanteros y traseros, 2 airbags frontales

Cinturones de seguridad	4 or 5 dependiendo de la configuración, con pretensores y limitadores de fuerza asientos exteriores.

### PRESTACIONES

0-60 mph (0-100km/h)	4.9s (5.2s)

0-100mph (0-160km/h)	11.3s (11.3s)

30-50mph (50-80km/h)	2.0s (2.0s)

50-70mph (80-120km/h)	2.6s (3.3s)

Velocidad máxima – mph (km/h) 	195 (312)

Coeficiente de arrastre	0.31Cd